附件：

远程视频监控系统技术参数要求

一、前端设备的技术参数要求

（一）高清红外球型摄像机

图像：不低于200万像素，分辨率及帧率不低于1920×1080@25fps；

最小照度：不低于彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；

红外：不低于180米红外照射距离；

镜头：焦距不窄于5.2-98mm, 光学变倍不低于20倍，最大光圈不低于F1.6；支持自动聚焦及自动光圈；

编码格式：H.265/H.264/MJPEG；

存储 ：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(不低于128GB)本地存储；

防护等级：不低于IP66；TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

网络支持：支持4G移动无线网络传输（移动、联通，电信）；

其他要求：具有360度无限位旋转、180度自动翻转、历时录像回看、支持自动扫描、自动巡航、自动守望、Smart报警等功能。

工作温度：-30℃-65℃。

（二）高清红外筒型摄像机

图像：不低于200万像素，分辨率及帧率不低于1920×1080@25fps；

最小照度：不低于 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；

红外：不低于30米红外照射距离；

网络支持：支持4G移动无线网络传输（移动、联通，电信）；

存储功能 ：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(不低于128GB)本地存储；

防护等级：不低于IP66；TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

工作温度：-30℃-65℃。

二、网络传输要求

优先采用4G通信网络（移动、联通、电信）传输，每个监控点的传输带宽不小于2M。施工现场开通商务光纤且带宽在20M以上的，可选择光纤宽带网络进行传输。