应用BIM技术开展工程总承包项目造价管理的探讨

张慧、张杰    定宇设计咨询有限公司

摘  要

随着《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》的正式发布，工程总承包模式的应用在我国从工业领域扩展到民用建筑和基础设施建设领域。事实上，自2016年以来，国家住房和城乡建设部已陆续出台了一系列政策支持和鼓励发展工程总承包模式，目的是为推进建筑业改革。推行至今日，笔者发现大量的工程总承包项目在工程造价管理上缺乏针对性、可行性和创新性。本文将重点针对BIM技术如何应用于工程总承包项目的造价管理展开论述。

关键词：工程总承包；BIM技术；造价管理

2016年2月6日，中共中央、国务院针对加强城市规划建设管理工作的问题，提出推广工程总承包制。随后国家住建部发布了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》等文件，并确定了试点城市。时至今日，海南省内也有大量的政府投资项目带动推行工程总承包，但是对于工程总承包项目的造价管理相对落后和缺少可行的控制措施。本文结合笔者工作经验，提出在工程总承包项目造价管理中应用BIM技术以提高管理效率的思考，以期为今后实施的工程总承包项目的造价管理提供新思路与新方法。

一、工程总承包模式的发展

2016年2月6日，中共中央、国务院印发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，要求“深化建设项目组织实施方式改革，推广工程总承包制……”；2016年5月20日，住建部印发的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》提出：大力推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，提升企业工程总承包能力和水平，加强推进工程总承包发展的组织和实施；2017年2月24日，国务院办公厅再次印发文件，提出要“加快推行工程总承包”，并全面提出加快推行工程总承包的各项具体要求；2018年1月1日，《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）正式生效实施；2019年12月23日，住建部和国家发改委印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（2020年3月1日起施行），对工程总承包相关承发包、招投标、风险分担、分包管理、质量安全责任、责任追究等作出制度规定，为工程总承包模式予以规范。据统计，近5年国家各部委关于支持工程总承包模式发展的文件多达40余个，政策文件的密集出台推动了工程总承包模式的快速发展。

工程总承包，通常意义上是指，项目业主为实现项目目标而采取的一种承发包方式。即从事工程项目建设的单位受业主委托，按照合同约定对从决策、设计到试运行的建设项目发展周期实行全过程或若干阶段的承包。

实践证明，对于标准明确、功能需求明确、建设内容规模明确的工程项目适宜采用工程总承包模式建设，比如大型医院、学校、体育场、垃圾处理厂、供排水处理厂、市政公路等基础设施项目。

在民用建筑和市政基础设施领域推行工程总承包模式，主要是基于工程总承包模式在控制造价、保证质量、优化设计和缩短工期等方面较传统建设模式具有明显优势，并且对优化建设单位管理工作和减低事务性工作具有重要意义。据国内外研究机构的分析和统计，采用工程总承包项目建设模式，能降低工程总成本的10%，比传统的设计施工分离模式能可节约20%至30%的工期。因此在民用建筑和市政基础设施领域推广应用工程总承包模式可实现提质增效的目标，也是符合未来发展趋势，具有十分重要的实践意义。

二、工程总承包项目造价管理中存在的问题

尽管我国在1984年已正式提出推广使用工程总承包模式，但是在全国范围内，工程总承包模式的应用现仍处于理论研究和实践探索中。通过参与工程总承包项目的可行性研究报告评估，笔者发现目前省内大量项目存在一些同类型问题，这些问题往往会在建设期间集中爆发，导致工程造价管理失控、项目建设进度延缓等。

首先从前期准备阶段的造价管理工作分析。与传统工程建设模式不同，工程总承包模式要求在前期决策阶段便要做到建设内容及规模具体、投资规模及范围准确、设计内容及文件有深度，需要建设单位付出更多的时间和精力去论证。例如，在《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》印发以前，较大比例的工程总承包项目选择在可行性研究报告批复后便启动招标，招标文件中仅有投标限价，但无具体工程量清单、设计图纸和项目建设内容详细描述等，这种情况下便导致总承包单位进场后，开展设计时既要考虑建设单位提出的要求又要考虑投资可控的问题，最后在矛盾中延长工作周期，更严重的是深化的设计方案所对应的工程造价规模远远大于批复的投资估算。以上问题充分反映了工程总承包项目前期管理工作的不足，也就要求了对工程总承包项目的造价管理需要前移，加强前期论证、地质勘察和设计方案比选，在提高设计方案确定性的基础上加强造价控制。

其次，在设计阶段由于类似于BIM技术的可视化设计工具应用较少，行业内缺乏相关专业人才，导致设计阶段出现应用二维图纸设计的管线冲突等缺陷，进而使得施工阶段产生大量的设计变更。不仅如此，由于初步设计概算是工程造价控制的上限，以上问题可能导致设计变更后的投资规模超过经批的的设计概算。

再者，施工阶段的造价管理思路守旧，不适应工程总承包项目的管理，导致设计变更成为总承包单位增加工程造价的主要方式。由于我国的工程设计和工程造价长期处于互相独立的分离状态，工程造价人员不具备审查和优化设计方案的能力，同时设计人员和工程造价人员之间的沟通不畅，也导致工程造价人员工作时，不审核设计图纸而直接按照设计图纸进行算量计价，未能起到控制投资的作用。

以上三个问题反映出工程总承包项目的造价管理不同于传统建设模式下的分阶段管理思路，建设单位和工程咨询单位均需要在项目前期准备阶段便加强设计比选、设计优化等工作，通过提高设计深度和改变管理思路，以此提高建设期间造价控制能力。

因此，为解决因前期准备工作不充分导致的工程总承包项目造价失控问题，笔者建议应用BIM技术加强对工程总承包项目的工程造价管理。

三、工程总承包项目造价管理中的BIM技术应用

（一）BIM技术的概念及应用趋势

BIM(Building Information Modeling)技术是一种多维模型信息集成技术，利用计算机软件构建数字信息模型将输入的建设信息转化为直观的演示动画，展现建筑造型、使用功能、施工工序和主材设备等信息。BIM系统为项目的生产与管理提供了大量可供深加工和再利用的数据信息，有效管理利用这些海量信息和大数据，需要数据管理系统的支撑。

随着国内BIM技术的理论研究不断突破和我国政府对BIM技术应用的重视，BIM技术逐渐应用于大型工程的规划、设计、施工及运维等工作中，BIM 的推广也越来越顺利，绿地、万科、万达等大企业也建立了自己专业的BIM团队。

（二）BIM技术在工程总承包项目造价管理中的应用概况

将BIM技术与工程总承包模式的应用相结合，是推动我国项目管理转型升级的主要途径之一。

在决策阶段，BIM技术主要应用于概念设计、投资估算和项目前期主动控制工作，通过三维动态演示有助于建设单位确定建设规模、建设内容及建设标准等；在初步设计阶段，可以应用BIM构建三维模型计算工程量和工程造价、比选和优化设计方案以及开展设计审查工作；在施工图设计阶段，BIM技术的应用主要在于优化设计方案、制定施工计划和施工技术交底等工作；在施工招投标与合同签订阶段，BIM技术可以实现电子招投标，投标人可以根据招保人构建的BIM模型快速且较为准确计算工程量和估算投标报价，其次是招标人可利用BIM技术的可视化、协调性和模拟性等优点，直观且准确地向投标人提出功能需求和建设目标；在施工阶段，BIM技术主要应用于总承包商控制施工进度、制定资金使用计划、优化设计方案及控制工程造价，BIM技术的应用有利于设计单位向工程总承包单位、监理单位等进行技术交底，以及支持现场管理单位高效地开展项目管理工作；在竣工验收及试运营阶段，BIM模型中集成了项目全部数据信息，通过与模型比较进行验收，可提高竣工验收工作和工程量汇总工作的效率；在运维阶段，应用BIM技术的文档功能可以实现建设阶段至运维阶段的无缝衔接，为运营团队提供详细功能数据，提前制定运维工作计划、合理调度资源和监测项目运行状况等。

（三）工程总承包项目造价管理应用BIM技术的思路

一是在决策准备阶段应用BIM技术实现方案设计的可视化，促进建设单位对设计思路的确定，从而减少后续工作中的设计调整、设计变更等。由于设计方案调整的减少，对于工程造价管理而言，投资成本的控制将更为准确和连贯。

二是在招投标阶段，利用BIM技术实现投标人对设计方案的掌握、优化及展示，有利于投标人为中标而提出更优化的设计方案。从而提高建设资金使用效益，合理控制工程造价。

三是在工程施工阶段，对于工程造价管理人员而言，BIM技术可以快速为造价管理提供数据支持，在设计方案比选、已完成工程量计算、进度款拨付等工作中可以提供准确的数据，从而提高造价管理意见的科学性。

（四）BIM技术在工程总承包项目造价管理中的实践

本文以污水处理厂工程总承包项目为例，分析BIM技术对工程总承包项目的实践应用。

众所周知，污水处理厂项目厂内及厂外的设备设施设计要求极高，并且可能因为管道布置不合理造成功能目标无法实现和投资目标超限额的问题。首先，对于厂内设备设施的布置，BIM技术可以清晰的展现不同处理环节的设备设施如何衔接，对应的土建安装工程如何开展，也可以避免管线冲突等问题。其次对于厂外管网及泵站的建设，应用BIM技术可以依据地形、地质、海拔等基础条件，确定管道布置方案，同时确定管网定期清淤的要求等。BIM技术的应用可以有效防止管道布置绕道或落差不合理造成管道堵塞等问题，从而降低项目建设及运行成本。最后，应用BIM技术可以分析确定污水处理厂的建设计划。大多数的污水处理厂是分期建设的，后期随着排污量的增加再进行改扩建工作。BIM技术的应用可以分析不同处理设备的建设标准，以及各期工作之间如何衔接，设备设施如何升级改造等。通过BIM技术对工程建设计划的合理安排，既可以减少闲置浪费，又可以避免改扩建阶段出现重复拆除建设等增加投资的问题。

因此，污水处理厂工作的建设和运营都可以应用到BIM技术以提高工程建设成本、运营维护成本、改造成本等。利用BIM技术提高的设计方案和设计变更的准确性，对工程造价管理起到基础支撑作用，有效的防止了设计方案调整造成的投资失控。

四、结论与建议

本文从工程总承包模式的应用与工程总承包项目造价管理中存在的问题出发，对BIM技术在工程总承包项目造价管理中的应用进行了研究，笔者站在项目初步设计及概算管理的角度，重点研究了初步设计阶段造价管理工作，研究结论如下：

（一）BIM技术的应用有助于增强工程总承包项目的建设单位明确项目建设标准、建设内容及规模、功能目标等，有助于通过设计优化提高工程造价管理的能力，降低工程总承包项目工程造价失控风险，促进我国工程总承包模式的健康发展。

（二）BIM技术将工程建设数据集成于模型中，实现了信息共享、多维对比和动态分析等功能，提高项目建设单位和工程造价管理单位的工作效率与质量。同时，BIM技术的信息集成可以满足工程总承包模式应用时对项目全生命周期任一阶段信息获取的需求。

当然，BIM技术在工程建设中应用不仅限于造价管理，为更好地发挥BIM技术的优势，未来需要重点培养BIM技术开发及应用人才，逐步完善BIM技术应用配套政策等，以期BIM技术能够在我国建筑业的供给侧改革中继续发挥更大的价值。

参考文献：

[1]夏萍.BIM技术在工程造价管理中的应用及效益探究[J].吉林广播电视大学学报,2020(09):155-156.

[2]岳耀尊.BIM技术在建筑工程造价管理中的应用探讨[J].居舍,2021(04):124-125.

[3]张彦欢. 基于BIM云平台的工程造价管理研究[D].青岛理工大学,2018.

[4]吴层层,李云飞,吴志玺. BIM技术在工程造价管理领域中的应用分析[A]. 北京力学会.北京力学会第二十五届学术年会会议论文集[C].北京力学会:北京力学会,2019:2.

[5]杨倩文,吴成志. BIM技术在建筑工程造价管理中的应用探讨[A]. 北京力学会.北京力学会第二十五届学术年会会议论文集[C].北京力学会:北京力学会,2019:2.